## Slide 1: Koncepční řešení úpravy toku - přirozená stavba koryta - účel úpravy, stanovení návrhového průtoku, návrh trasy. Základní informace Stavitelství pro arboristiku (voda v krajině) A. Přirozená stavba koryta - - horní tok výrazně vymílán, převážná část v lesní trati - rozkolísanost průtoků (stoupá se zmenšujícím povodím) - od středního toku je patrná silná meandrovitost koryta - v příčném řezu není konstantní profil - s časem se mění - v podélném profilu není konstantní spád - --- “ --- - proudění v toku je většinou nerovnoměrné - vegetační doprovod zasahuje do průtočného profilu - v konkávách oblouků nátrže, ve dně tvorba výmolů - v konvexách vznik nánosů, zarůstání koryta… - celé koryto se posunuje směrem po toku - široká inundace provádí povodňové průtoky - kvalita vody I , II , vyjímečně III, početná rybí obsádka - spolu s okolím tvoří takový tok stabilní ekosystém

## Slide 2
B. Účel úpravy koryta
- ochrana před povodněmi
- nutnost stabilizace příčného (podélného) profilu
- nutnost stabilizace (změny) trasy toku
- zajištění (změna úrovně) hladiny podzemní vody
- prostorové důvody - získání stavebních ploch
- spolu s jezem zajištění odběrů - MVE
- závlahy
- odběr pro průmysl...
- zajištění výstavby zdymadla (jez, elektrárna, plav. komora)
- splavnění toku
- ostatní aspekty - ekologické (revitalizace toku)
- pěstební (zlepšení podm. pro rybí obsádku)
- průtok toku parkem....

## Slide 3
C. Stanovení návrhového průtoku
Velikost návrhového průtoku „QN“ vyplývá z ekonomické rozvahy.
Na jedné straně : velikost škod a nákladů na jejich odstranění
Na druhé straně : náklady na provedení úpravy
Návrhový průtok pro kapacitu koryta volíme dle charakteru okolí :
Druh kultury, zástavba QN
--------------------------------------------------------------------------------
historické centrum měst, unikátní his. památky Q100 - Q1000
souvislá městská zástavba, průmysl Q50 - Q100
důležité liniové stavby - dálnice, železnice Q50 - Q100
cenná orná půda - vinice, chmelnice, sady, osady Q20 - Q50
pole, zahrady - dle plodin Q5 - Q20
louky, lesy Q1 - Q5
Pro posouzení stability koryta uvažujeme :
Část koryta QN
---------------------------------------------------------------------------------
dno - neopevněné Q1 - Q5
dno - opevněné Q20 - Q100
břehy a bermy neopevněné Q5 - Q20
břehy a bermy opevněné Q20 - Q100
ochranné hráze Q100
Při stanovování QN vycházíme z hydrologických údajů stanovených HMÚ, případně s údajů SVP.

## Slide 4: Základní koncepce řešení úpravy toku : 1. Bez ochranných hrází, zvětšením současného průřezu koryta, změnou podélného sklonu dna, napřímením toku… Výhody : možnost vysokého nasazení mechanizace zajištění stability dna i břehů zajištění dostatečné kapacity vlastního koryta příprava pro následné stavby v říčním korytě vhodnější dostupnost, následná údržba koryta ... v rámci úpravy vlastního koryta toku možnost stabilizace a fixace příčného řezu (intravilán) Nevýhody : úpravou dojde k rychlejšímu odvedení vody z povodí upravené, stabilizované dno i břehy nepodporují (alespoň z počátku) život v toku a jeho okolí silné narušení, zničení vegetačního doprovodu toku... momentální, mnohdy i konečná změna funkce toku v krajině může dojít ke změně úrovně hladiny spodní vody, aj.

## Slide 5: 2. Výstavbou hrází podél vodního toku, bez technických zásahů do říčního koryta. Výhody : není zásadně ohrožen život v toku a okolí stávající biocentra a biokoridory nemusí ztratit funkčnost, vznikem mezihrázních prostorů může dojít k rozšíření zelených pásů kolem toků nemusí dojit k zásahům do říčního ekosystému nemusí dojít k výraznému narušení charakteru toku... Nevýhody : inundace - mezihrázní prostory jsou zaplavovány sporadické možnosti využití zábor ploch nutná ochrana, údržba hrází zhoršení přístupu k toku, znasnadnění údržby... Mnohdy se však nevyhneme technickému zásahu do toku. V praxi tedy využíváme kombinaci obou metod, s vědomím nutnosti minimalizace technických zásahů. Revitalizace vodních toků - náprava mnohdy nevhodně provedených úprav toků v minulosti. Tkví především v rekonstrukci břehových a doprovodných porostů, i v úpravách příčného profilu.

## Slide 6: Návrh trasy toku Obecným základem úprav toků je tzv. „soustavná (celková) úprava toku“. I když v praxi preferujeme „ ekobiologickou úpravu“, prvky soustavné úpravy je nutno znát jako základ dalšího využití. Obecně platná kriteria návrhu : 1. Trasa má být volena tak, aby maximálně využívala původní koryto, minimálně poškozovala veg. doprovod toku 2. Konkávní břehy oblouků nového koryta umísťujeme do rostlého terénu, pouze vyjímečně do násypu. 3. Při křížení s liniovou stavbou je nejvhodnější úhel křížení 90, nemá být však menší jako 60. 4. Trasa má mít tvar vlnovky, má být složena z protisměrných oblouků, s případnou mezipřímou. 5. Zpravidla využíváme jednoduché oblouky, vyjímečně jiné (složené kruhové, leminiskátové...). 6. Prahy, stupně, jezy umísťujeme zpravidla v přímé, případně v první třetině oblouku (po toku). 7. Poloměry oblouků (r) nemají být menší než 6 B (B = šířka koryta v hladině při QN), vhodné jsou cca 10 B. 8. Mezi protisměrné oblouky vkládáme přímou o délce max. 3 B, delší než 4 B není vhodné navrhovat. (kratší ano) 9. Při návrhu nové trasy respektujeme stávající zástavbu, komunikace, aj. 10. Oblouky by měly mít středový úhel cca od 20 do 90, jiný pouze vyjímečně. Při vlastním návrhu vycházíme ze situace, nutné osobní prohlídky toku a předběžných konzultací se zainteresovanými ogranizacemi.